## Slide 1: 재연마 현장에 Claude를 붙여 보니
Claude AI 파일럿 2기 · 2차 발표
흩어진 자료 정리 · 매일 반복 작업 자동화 · 물어보면 답하는 기록
생산팀 | 2026-11-10
Notes: [0:15] 생산팀 발표입니다. 재연마 현장 일에 Claude 를 붙여 본 지 반년 정도 됐고, 대단한 걸 만든 건 아니지만 매일 쓸 만하다는 걸 보여 드리겠습니다.

## Slide 2: 자료는 흩어져 있고, 정리는 매일 사람이 했다
우리 업무
재연마
쓰던 엔드밀·드릴을 다시 연삭해 수명을 늘리는 일
장비 2대
FG — ANCA FastGrind
GX7 — ANCA GX7
수주 ERP
재연마 월간생산일지 엑셀
출하현황 엑셀
장비 매뉴얼·수리 기록 PDF·사진
현장 노하우 사람 머릿속
매일 손으로: 일일보고 집계 + 「오늘 어느 장비에 뭘 먼저」 — 하루 15분 이하 (사내 경험값)
Notes: [1:00] 생산팀은 재연마를 합니다. 장비는 ANCA 두 대. 수주는 ERP, 생산일지와 출하는 엑셀, 장비 자료는 PDF·사진, 노하우는 사람 머릿속에 흩어져 있었고, 매일 일일보고 집계와 투입 순서 판단을 손으로 했습니다. 하루 15분 이하 정도 — 정식으로 잰 값은 아니고 경험값입니다.

## Slide 3: 반년 동안 쌓인 것
필수 ① 팀 내 Claude 활용 현황
138 페이지
생산팀 지식 위키
장비·휠·연삭 조건·수리 이력
약 300 건
결정 기록
왜 그렇게 했는지 남김
55 개
자동화 스크립트
Python — 보고·집계·정리
17 건
장비 수리 이력
과거 12건 + 올해 5건
쓰는 방식 업무 PC 폴더를 Claude 에 연결 → 파일 읽기·정리·스크립트 실행을 대화로 시킨다
숫자는 2026-10-16 기준 — 제출 전 다시 잰다
Notes: [1:30] 4월부터 쓴 결과입니다. 위키 138페이지, 결정 기록 약 300건 — 이게 제일 쓸모 있습니다. 나중에 '왜 이렇게 했지?'를 찾을 수 있습니다. 자동화 스크립트 55개, 장비 수리 이력 17건 정리. 쓰는 방식은 업무 PC 폴더를 연결해 놓고 대화로 시키는 겁니다.

## Slide 4: 출근하면 이미 만들어져 있다
필수 ② 자동화 프로그램 소개
일일보고 자동 생성
매일 07:50 · 16:00 자동 실행
누적 131개 (10-15)
캡처 자리
일일보고 엑셀 1장
사내 현황판
오늘 실적 · 업체별 출하
· 접수현황 → 공유폴더
캡처 자리
현황판 첫 화면
장비별 투입 목록
수주 − 이미 깎은 것 →
FG/GX7 배정 · 납기순
캡처 자리
투입 목록 FG/GX7
Notes: [2:00] 자동화 세 가지. 일일보고는 매일 아침 출근 로그온과 오후 4시에 PC 가 알아서 만듭니다 — 4월부터 131개. 현황판은 오늘 실적과 출하를 공유폴더에 올립니다. 투입 목록은 ERP 수주에서 이미 깎은 걸 빼고 장비별로 납기순 정리합니다. (화면 캡처로 설명)

## Slide 5: 물어보면 기록에서 꺼내 답한다
필수 ② 시연
장비 문제
GX7 로더 사용 금지는
왜였고 언제 풀렸어?
08-13 점검: 실린더 이상 → 사용 금지
10-12 교체 → 10-13 해제 (약 2개월)
고장 원인은 「확인 필요」로 남겨 둠
연삭 조건
Ø125 휠을 19 m/s 로
쓰려면 RPM 은?
60,000 × 19 ÷ (π × 125) ≈ 2,903 rpm
사내 실사용 2,600~3,000 rpm 안
사내 상한 25 m/s = 3,820 rpm
모르는 건 모른다고 · 조건은 참고값, 검증은 사람 (ANCA iGrind 입력 전 계산·검산까지)
Notes: [1:30] 질문 두 개 예시 (실제 화면 캡처로 교체 예정). 장비 고장 경위를 날짜까지 기록에서 꺼내 답하고, 원인처럼 모르는 건 모른다고 답합니다. 연삭 조건은 계산 과정이 보여서 검산할 수 있고, 사내 기준과 같이 나옵니다. 단 조건은 참고값이고 ANCA 공구 설계 프로그램 입력 전 검산까지만 씁니다.

## Slide 6: 써 보기 전 · 써 본 후
필수 ③ 업무 적용 전후 비교
일일보고 집계
매일 손으로
자동
18 / 18 영업일 빠짐없이 생성
(10-07 기준 4주)
아낀 시간
하루 약 15 분
월 5시간 안팎
사내 경험값 — 정식 측정 아님
장비별 투입 목록 효과는 작업일지로 「셋업당 개수」를 재는 도구까지 만들었고, 아직 2주라 효과는 단정하지 않는다
Notes: [1:30] 전후 비교. 일일보고는 손 집계에서 자동으로 바뀌었고 4주 동안 하루도 안 빠졌습니다. 아낀 시간은 하루 15분 정도 — 경험값입니다. 투입 목록 효과는 셋업당 개수를 재는 도구까지 만들었는데, 도입 2주에 추석·장비 수리가 섞여 아직 효과라고 말하지 않겠습니다. (질문 대비: FG 7.5→6.7, GX7 3.6→4.9 합산 / 하루 평균은 6.5→6.1 — 소재 페이지 §6)

## Slide 7: 쓸 만한 점과 한계
필수 ③ 써 보니
쓸 만한 점
흩어진 자료를 한곳에 정리
매일 반복하는 집계·보고
「왜 그렇게 했는지」 기록이 남는다
한계
36%
손이 간다 — 4주간 결정 84건 중 30건이 자동화 고치기·운영
4개
효과 없는 자동화는 껐다 — 예: 알림 메일 48통 아무도 안 읽음
사람
수치·조건은 AI 가 틀릴 수 있다 — 출처를 붙이고 현장 검증
Notes: [1:30] 써 보니 정리·반복 작업에는 확실히 강합니다. 한계도 있습니다. 4주 동안 결정의 36%가 자동화를 고치고 돌보는 일이었습니다. 효과 없는 자동화는 성적표로 재서 4개를 껐습니다 — 예로 알림 메일 48통을 아무도 안 읽었습니다. 그리고 수치·조건은 AI 가 틀릴 수 있어서 출처를 붙이고 현장에서 확인합니다.

## Slide 8: 대단한 건 아니어도, 매일 쓸 만하다
앞으로의 가능성
CAD — 무료 2D CAD 에 연결해 말로 도면 초안 (시험 중)
다른 팀도 바로 — 엑셀 보고 자동화 · 흩어진 자료 정리 · 문서 조사
감사합니다 | 생산팀
Notes: [0:45] 앞으로는 CAD 도면 초안을 말로 그리는 걸 시험 중입니다 — 아직 '이런 것도 된다' 수준입니다. 엑셀 보고 자동화나 자료 정리는 다른 팀도 바로 쓸 수 있습니다. 대단한 건 아니어도 매일 쓸 만합니다. 감사합니다.