## Slide 1: 현장 데이터의 정리와 업무 자동화
Claude AI 파일럿 2기 성과 발표
2기(2026. 7 ~ 10) 생산팀 적용 결과
발표 2026. 11. 10 (화)
발표자 생산팀 한경준
근거: 사내 지식 위키(cnc-wiki) 기록, 자동화 실행 로그 | 자료 기준일 2026-10-23
Notes: [0:20] 생산팀 발표입니다. 2기 동안 재연마 현장의 흩어진 데이터를 정리하고, 매일 반복하던 보고 업무를 자동화한 결과를 말씀드리겠습니다.

## Slide 2: 목차
1
추진 배경
도입 전 업무와 추진 방향
2
팀 내 Claude 활용 현황
활용 영역과 설계 프로그램 연결
필수 ①
3
자동화 시스템 소개 및 시연
구성, 실행 화면, 질의응답
필수 ②
4
업무 적용 전후 비교
일일보고와 항목별 전후 비교
필수 ③
5
개선 방향
생산 실적 ERP 단일 기록, 운영 한계와 대응
Notes: [0:10] 순서입니다. 필수 항목 세 가지는 2, 3, 4번이고, 오른쪽 위에 지금 위치가 표시됩니다.

## Slide 3: 추진 배경
1 배경
2 활용 현황 ①
3 자동화 시스템 ②
4 전후 비교 ③
5 개선 방향
▶ 재연마 기록 4곳 분산 및 일일보고 · 투입 판단 수작업
하루 1시트씩 손으로 입력하던 월간생산일지 엑셀
장비마다 따로 보관하던 수리 발주서 PDF
도입 전
일일보고는 매일 엑셀로 손집계
장비 투입 순서는 담당자 경험으로 결정
조건을 바꾼 이유와 고장 처리 경위는 기록 없음
추진 방향
출처와 신뢰도를 붙여 사내 위키에 기록
반복 집계는 업무 PC 예약 실행으로
기존 값은 지우지 않고 이력으로 보존
재연마 장비는 ANCA FastGrind와 GX7 2대
Notes: [0:50] (왼쪽 자료를 가리키며) 생산팀은 ANCA 장비 두 대로 재연마를 합니다. 왼쪽이 실제 쓰던 월간생산일지와 수리 발주서입니다. 자료가 ERP, 엑셀, PDF, 담당자 기억 네 곳에 흩어져 있었고, 일일보고 집계와 투입 판단은 매일 손으로 했습니다. 그래서 세 방향으로 추진했습니다. 한곳에 기록하기, 반복 업무 자동 실행, 판단 근거 남기기입니다.

## Slide 4: 활용 현황: 문서 기록
1 배경
2 활용 현황 ①
3 자동화 시스템 ②
4 전후 비교 ③
5 개선 방향
▶ 6개월 재연마 기록 문서 149개 작성
영역 | 내용 | 대표 사례
기록 | 장비, 휠, 연삭 조건, 수리 이력 정리 | 문서 149개와 수리 이력 17건
연삭 시험 지원 | 제조사 자료와 ISO 표준으로 기준 설정 | 원목 연삭 2회, 넥 시작부 자국 해결
보고 자동화 | 매일 07:50과 16:00에 일일보고와 현황판 생성 | 일일보고 137건
현장 판단 보조 | ERP 수주 기준으로 장비별 투입 순서 작성 | 09-28부터 쓰며 규칙 8번 수정
데이터 검수 | 단가표 대조, 작업일지 읽기, ERP 조회 | 단가표 10,744건 대조
설비 문서 | 로더 고장 진단, 수리 검토보고, 증설 투자 검토 | F와 GX7 로더 정식 수리
판단 근거 기록 330여 건과 Python 자동화 스크립트 59개
수치마다 출처 표기. 예: 휠 원주속도 18 ~ 22 m/s [제조사 기준] / 사내 실사용 2,600 ~ 3,000 rpm [실측]
투입 목록과 단가표 검수는 2기에 새로 시작 | 자료 기준일 2026-10-23
Notes: [1:10] 첫 번째 필수 항목, 팀 내 활용 현황입니다. 6개월 동안 재연마 기록 문서 149개와, 무엇을 왜 바꿨는지 남긴 판단 근거 330여 건이 쌓였습니다. 표는 Claude를 쓰는 다섯 가지 일이고, 2기에 새로 맡긴 건 장비 투입 목록과 단가표 검수입니다. 이번 달에는 원목 연삭 시험에서 제조사 제품 치수로 기준을 잡고, 두 번째 시험에서 넥 시작부 자국을 없앴습니다. 수치에는 출처를 붙여서, 휠 원주속도는 제조사 기준 18에서 22 m/s, 사내 실사용은 실측 2,600에서 3,000 rpm으로 나눠 적습니다.

## Slide 5: 활용 현황: 설계 프로그램 연결
1 배경
2 활용 현황 ①
3 자동화 시스템 ②
4 전후 비교 ③
5 개선 방향
▶ 원목 연삭 시험 공구 2JJCR 040 010 200 도면 치수 3D 모델화
그림 1. 2JJCR 040 010 200 전체 (Blender)
그림 2. 날 끝 확대
도면 치수 그대로 (단위 mm)
D4 × R1, 넥 Ø3.85, d6, L50
날 형상은 추정값
프로그램 | 용도 | 이번에 한 일
CADCraft | 도면 | 말로 지시해 시험 도면 작성 DXF와 DWG 파일로 저장
Blender | 3D | 공구 2JJCR 040 010 200 3D 모델. 설명용
FreeCAD | CAM | G코드 생성과 사내 장비용 출력 형식 시험 중
현장에 쓰기 전 확인
3D 모델은 설명용으로만 쓰고 새 G코드는 시뮬레이션과 공운전 뒤 사용
3D 모델은 가공 조건 근거로 쓰지 않음 | 자료 기준일 2026-10-23
Notes: [0:50] 이번 달에 새로 시험한 것입니다. Claude를 무료 도면, 3D, CAM 프로그램에 연결했습니다. 그림은 앞 장의 원목 연삭 시험에 쓴 공구를 도면 치수대로 3D로 만든 것입니다. 날 모양은 시뮬레이터 자료를 줄여 입힌 추정이라 설명용으로만 씁니다. CAM은 G코드를 만들어 우리 장비 형식으로 내보내는 시험을 하고 있고, 장비에 넣기 전에 시뮬레이션과 공운전으로 확인합니다.

## Slide 6: 자동화 시스템: 구성
1 배경
2 활용 현황 ①
3 자동화 시스템 ②
4 전후 비교 ③
5 개선 방향
▶ 기존 엑셀과 ERP를 그대로 읽어 업무 PC가 정해진 시각에 실행
읽는 자료
ERP 수주와 A/S 조회
ERP 작업실적 (10-22까지 월간생산일지 엑셀)
출하현황 엑셀
업무 PC
예약 실행 07:50과 16:00
Python 스크립트로 집계, 대조, 배정
Claude가 스크립트 작성과 점검
만드는 것
일일보고 엑셀
공유폴더 현황판
장비별 투입 목록
위키 문서와 결정 기록
업무 PC 1대에서 예약 작업 2개와 시작 프로그램 1개로 실행
Notes: [0:50] 구성은 단순합니다. 새 시스템은 들이지 않았고 원래 쓰던 ERP와 엑셀을 그대로 읽습니다. 업무 PC가 출근 로그온 때와 오후 4시에 스크립트를 돌려 일일보고, 현황판, 장비별 투입 목록을 만듭니다. Claude는 이 스크립트를 짜고 점검하고, 바뀐 내용을 기록하는 역할입니다.

## Slide 7: 자동화 시스템: 실행 화면
1 배경
2 활용 현황 ①
3 자동화 시스템 ②
4 전후 비교 ③
5 개선 방향
▶ PC를 켜면 일일보고, 현황판, 투입 목록 생성
일일보고 엑셀
16:00 속보값이며 확정치는 다음 날 「전일」 칸
사내 현황판
납기 지연과 임박, 미출하 잔량
FG 장비 투입 목록
납기순으로 같은 형상끼리 묶음
화면: 일일보고 10-16, 현황판 10-19, 거래처명 익명 | 자료 기준일 2026-10-23
Notes: [0:50] (화면을 짚으며) 왼쪽이 매일 자동으로 만들어지는 일일보고입니다. 16:00 속보값이라 이후 입력분은 다음 날 「전일」 칸에서 확정됩니다. 가운데가 사내 현황판, 오른쪽이 장비별 투입 목록이고, 투입 목록은 현장 의견을 받아 규칙을 여덟 번 고쳤습니다.

## Slide 8: 자동화 시스템: 시연 (질의응답)
1 배경
2 활용 현황 ①
3 자동화 시스템 ②
4 전후 비교 ③
5 개선 방향
▶ 기록에 없는 내용은 「확인 필요」로 표시
장비 이력
「GX7 로더는 왜 못 썼고, 언제 다시 썼나?」
08-13 외부 점검에서 실린더 이상 발견해 로더 사용 금지
08-14 부품 발주 후 10-12 교체 수리 완료
10-13 생산 재개 (고장 원인은 「확인 필요」)
근거: 수리 이력 페이지, 10월 생산일지(10-12 「수리 중」)
연삭 조건
「Ø125 휠로 19 m/s를 내려면 몇 rpm?」
N = 60,000 × 19 ÷ (π × 125) ≈ 2,903 rpm
사내 실사용 2,600 ~ 3,000 rpm 범위 안
제조사 ANCA 적용 사례 18 ~ 22 m/s
근거: 휠 기준 페이지, 제조사 자료 3종, 사내 상한 25 m/s
조건 답변은 iGrind 입력 전 검산용이며 확정은 현장 시험으로
10-19에 실제로 물은 질문과 답을 줄여 옮김
Notes: [1:00] 두 가지 예시입니다. 장비 고장 경위를 날짜까지 기록에서 꺼내 답하고, 원인처럼 기록이 없는 건 확인 필요라고 답합니다. 연삭 조건은 계산 과정을 보여 줘서 검산할 수 있고, 사내 기준 범위와 같이 나옵니다. 다만 조건은 참고값이고, 확정은 현장 테스트로 합니다.

## Slide 9: 업무 적용 전후 비교: 일일보고
1 배경
2 활용 현황 ①
3 자동화 시스템 ②
4 전후 비교 ③
5 개선 방향
▶ 최근 20영업일 동안 20건 모두 자동 생성
Chart: 일일보고 월별 생성 건수 (단위: 건)
| 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월*
소급 또는 수동 생성 (6월 9일 일괄 등) | 21 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
매일 자동 생성 (6월 18일부터) | 0 | 0 | 9 | 22 | 19 | 20 | 15
- 적용 전
담당자가 매일 엑셀로 손집계
- 적용 후
07:50과 16:00에 자동 생성되어 담당자는 확인만
파일 수정 시각 실측, *10월은 23일까지 | 자료 기준일 2026-10-23
Notes: [0:40] 세 번째 필수 항목, 전후 비교입니다. 먼저 일일보고입니다. 전에는 매일 엑셀로 손으로 집계했고, 지금은 아침 7시 50분과 오후 4시에 자동으로 만들어집니다. 회색은 6월 9일에 지난 분을 한꺼번에 만들거나 손으로 만든 것이고, 청록이 그날그날 자동으로 만든 것입니다. 10월 23일 기준 최근 20영업일은 20건 모두 생성됐습니다.

## Slide 10: 업무 적용 전후 비교: 항목별
1 배경
2 활용 현황 ①
3 자동화 시스템 ②
4 전후 비교 ③
5 개선 방향
▶ 6개 항목 중 4개는 실측으로 확인
항목 | 적용 전 | 적용 후 | 근거 | 신뢰도
일일보고 집계 | 매일 수작업 집계 | 자동 생성 18 / 18 영업일 | 성적표 10-07 | 실측
집계와 판단 소요 | 하루 15분 이하 | 확인만 하여 월 5시간 이하 절약 | 담당자 확인 | 사내 경험값
판단 근거 기록 | 개인 기억과 메신저 | 결정 기록 330여 건 | 결정 기록 | 실측
장비 수리 이력 | PDF, 사진, 메일에 분산 | 과거 12건과 올해 5건 정리 | 수리 이력 페이지 | 실측
단가표 검수 | 수작업 대조 | 10,744건 자동 대조 | 중간보고 09-14 | 실측
장비별 투입 | 매일 경험으로 판단 | 목록 자동 생성 (효과 측정 중) | 작업일지 셋업 분석 | 판단 보류
주: 실측은 기록으로 센 값이고 사내 경험값은 담당자 확인값
Notes: [1:10] 나머지 항목입니다. 결정 기록 330여 건, 수리 이력 17건, 단가표 1만여 건 대조는 실측으로 확인했습니다. 시간 절약은 경험값으로 따로 표시했습니다. 장비별 투입 목록은 효과를 재는 중인데, 도입 2주와 추석, 장비 수리가 섞여 아직 판단하지 않았습니다.

## Slide 11: 개선 방향: 생산 실적 ERP 단일 기록
1 배경
2 활용 현황 ①
3 자동화 시스템 ②
4 전후 비교 ③
5 개선 방향
▶ 10-23부터 엑셀 작업일지 입력 중단, 생산 실적은 ERP에만 기록
항목 | 10-22까지 | 10-23부터
실적 입력 | 엑셀과 ERP에 두 번 | ERP 작업실적에 한 번
일일보고 | 엑셀의 FG, GX7 수량과 가공시간 | ERP NC 수량, 가공시간은 표준공수 추정
현황판 오늘 실적 | 엑셀 작업일지 | ERP 작업실적
장비별 투입 목록 | 작업일지 가공분 차감 | ERP 작업실적 가공분 차감
엑셀과 ERP 수량 대조 (10-01 ~ 10-23)
엑셀 971 개
ERP 955 개
차이 1.6 %, 하루 단위로는 −18 ~ +12개
보완할 점
장비(FG, GX7)별 수량 구분 없음 → 필요할 때만 기간을 정해 비고 칸에 기록
가공시간 입력 칸 없음 → 2022년부터 쌓인 기록으로 품목별 추정값 사용
엑셀은 FG와 GX7 합, ERP는 NC 양품과 불량 | 자료 기준일 2026-10-23
Notes: [0:40] 앞으로의 과제입니다. 지금까지 생산 실적을 엑셀 작업일지와 ERP에 두 번 적었는데, 10월 23일부터 ERP 하나로 바꿨습니다. 일일보고, 현황판, 장비별 투입 목록도 ERP 작업실적을 읽도록 고쳤습니다. 10월 수량을 대조하면 엑셀 971개, ERP 955개로 1.6 % 차이입니다. 보완할 점은 두 가지입니다. ERP에는 두 장비 구분이 없어서 필요할 때만 기간을 정해 비고 칸에 적고, 가공시간은 입력 칸이 없어서 2022년부터 쌓인 기록으로 품목별 추정값을 씁니다.

## Slide 12: 개선 방향: 운영 한계와 대응
1 배경
2 활용 현황 ①
3 자동화 시스템 ②
4 전후 비교 ③
5 개선 방향
▶ 효과 없는 자동화 4건은 10-07에 중단
구분 | 확인된 내용 | 대응
효과 없는 자동화 | 알림 메일 48통을 아무도 열지 않는 등 4건 | 10-07에 4건 중단
정상으로 찍힌 실패 | 「정상 완료」로 남았지만 결과물이 없던 3건 | 결과물이 있는지로 정상 여부 판정
AI 계산 오류 | 표준 인용 오류로 문서 19개 정정 | 출처와 신뢰도를 붙이고 현장 시험 후 적용
AI 문서 문체 | 보고서와 발표 자료가 보고서답지 않다는 지적 | 공식 양식과 논문을 대조해 작성 기준 마련
담당자 1명 | 만들고 고치는 사람이 1명 | 작업 기록과 결정 근거를 문서로 남김
36 %
4주간 결정 84건 중 30건이 자동화 수리와 운영 (10-07 1차 판정)
Chart: 
| 결정 84건
자동화 수리와 운영 | 30
그 외 업무 판단 | 54
다음 과제: 11월 4일 자동화 2차 판정, 투입 목록 효과 재측정, 원목 연삭 테스트 3, CAM 출력 시험
다른 팀도 바로 쓸 수 있는 것: 엑셀 보고 집계, 자료 정리, 문서 조사
Notes: [1:10] 마지막으로 한계입니다. 4주 동안 결정 84건 중 30건이 자동화를 고치는 일이었습니다. 그래서 자동화마다 성적표를 매겨, 알림 메일 48통을 아무도 안 읽은 것처럼 효과 없는 4건은 껐습니다. 정상으로 찍혔는데 결과물이 없던 경우가 있어 판정 기준을 바꿨고, AI 계산은 출처와 신뢰도를 붙여 현장에서 확인합니다. 다음은 11월 4일 자동화 2차 판정과 원목 연삭 세 번째 시험, CAM 출력 시험입니다. 엑셀 보고 집계나 자료 정리는 다른 팀도 바로 쓸 수 있습니다. 감사합니다.